## Slide 1: Gestion des accès au bâtiment
Projet commun aux cours de l’UE7
Yannick Pascucci • Ruby Pillar • Alexandre Saxemard

## Slide 2: Sommaire
Résumé du projet
Diagrammes
Gestion du projet
Gestion des accès au campus
  Récupération des adresses MAC
  Publication des données avec MQTT
  Sauvegarde des données sur la BDD
  Les défauts
Gestion des accès au batiment
Gestion des accès aux salles

## Slide 3: Résumé du projet
Objectif : créer un système de gestion des accès d’un bâtiment.
Scénario : Un campus contenant plusieurs bâtiments, dans lequel se trouvent plusieurs salles.
Utilisateurs:
3
Enseignants Etudiants Agents de sécurité.
Notes: Tous ont un niveau d’accès différent selon leur titre et leur emploi du temps.
Chaque lieu demande un niveau d’accès différent selon la sensibilité du contenu de la zone.

## Slide 4: Résumé du projet
Les zones :
Campus : Accessible par tous, un lecteur BLE permet de compter le nombre de personnes dans le périmètre défini.
Bâtiment : Accessible aux personnes disposant des droits d’accès. Un lecteur RFID permettra d’identifier les personnes souhaitant entrer
Salle : Une caméra à reconnaissance faciale permettra l'accès à la salle aux personnes autorisé
4
Campus
Bâtiment
Salle
Lecteur Bluetooth
Lecteur RFID
Camera

## Slide 5: Diagrammes
Use case

## Slide 6: Diagrammes
Architecture du projet

## Slide 7: Diagrammes
Diagramme de déploiement

## Slide 8: Diagrammes
Diagramme d’activité

## Slide 9: Gestion des accès au campus
Objectif:
Récupérer les adresses MAC BLE des personnes rentrant et sortant du campus
Publier ces résultats sur le topic « Campus »
Sauvegarder ces résultats dans une base de données
Afficher le nombre de personnes présentes sur le campus

## Slide 10: Gestion des accès au campus Récupération des adresses MAC
M5 stick utilisé comme lecteur BLE
Le programme permet de récupérer les adresses MAC des appareils BLE à proximité

## Slide 11: Gestion des accès au campus Publication des données avec MQTT
MQTT serveur : 192.168.143.151
Topic: Campus
Port : 1883

## Slide 12: Gestion des accès au campus Sauvegarde des données sur la BDD

## Slide 13: Gestion des accès au campus Calcul du nombre de personnes présentes sur le campus

## Slide 14: Gestion des accès au campus Les faiblesses
Le comptage peut être erroné en cas
  De stationnement autour du lecteur
  De possession de plusieurs ou aucun appareil ayant le BLE activé
  De passage trop rapide

## Slide 15: Gestion des accès au bâtiment
Objectif
Environnement de développement :
Technologies utilisées :

## Slide 16: Gestion des accès au batiment Récupération des tag RFID

## Slide 18: Gestion des accès au bâtiment Sauvegarde des données sur la BDD

## Slide 19: Gestion des accès au bâtiment Les faiblesses
Le node red arrête après un certain temps de recevoir les données RFID

## Slide 20: Gestion des accès au bâtiment Système d’enregistrement d’une personne dans une BD et de reconnaissance pour l’accès au bâtiment et à une salle

## Slide 21: Gestion des accès à la salle Récupération des paramètres biométrique
Lancement de la caméra

## Slide 22: Gestion des accès à la salle Récupération des paramètres biométrique
Lancement de la caméra

## Slide 23: Gestion des accès à la salle Récupération des paramètres biométrique
Début du stream

## Slide 24: Gestion des accès à la salle Récupération des paramètres biométrique
Détection d’un visage

## Slide 25: Gestion des accès à la salle Les faiblesses
Le stream freeze lorsque qu’un visage est détecté
Impossibilité d’enregistrer un visage

## Slide 26: MERCI